## Slide 1: CPU – Central Processing Unit Unità Centrale di Elaborazione

## Slide 2: Calcolatore “bus oriented”
CPU
Memoria
centrale
Bus
Terminale
Unità disco
Stampante
Dispositivi di I/O
Unità di controllo
Unità aritmetico logica (ALU)
Registri
CPU

## Slide 3: L’ “esecutore”
Un calcolatore basato sull’architettura di Von Neumann esegue un programma sulla base di questi principi:
  dati e istruzioni sono memorizzati in una memoria unica che permette sia la scrittura sia la lettura
  i contenuti della memoria sono indirizzati in base alla loro posizione, indipendentemente dal tipo di dato o istruzione contenuti
  le istruzioni vengono eseguite in modo sequenziale
Il linguaggio per cui la CPU si comporta da esecutore è detto linguaggio macchina Le istruzioni scritte in linguaggio macchina sono piuttosto rudimentali:
  il concetto di tipo di dato è quasi assente
  il numero di operandi è limitato (in genere non più di due)
  il numero di operazioni previste è ridotto
Struttura istruzione | codice operativo | dest | src1 | src2
Linguaggio assemblatore | add | R01 | R02 | R03
Linguaggio macchina | 000000 00000 100000 | 00001 | 00010 | 00011

## Slide 4: Data path
Registri ingresso ALU
R00
R01
R02
R03
…
…
…
…
Registri
A L U
Registro uscita ALU
X
Y
X + Y
Istruzione (e.g. add)
esito
X
Y
X + Y
X
Y

## Slide 5: Unità di controllo
Memoria
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
PC
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
IR
Registri
ALU
Collegamenti per il trasferimento dati
Collegamenti di controllo
Collegamenti per il trasferimento istruzioni

## Slide 6: Una successione di istruzioni
Ipotizziamo che
  si debba eseguire l’istruzione A ⟵ A + B + C (assegna alla variabile A la somma del contenuto delle variabili A, B e C)
  le corrispondenti istruzioni in linguaggio macchina si trovino all’indirizzo 789, 790, 791, … (come riportato nella tabella sottostante)
  le variabili A, B e C si trovino rispettivamente nelle celle di memoria 4000 (A), 4004 (B) e 4008 (C)
Num | Istruzione | Commento
… | … … … | 
789 | load R02,4000 | trasferisce il contenuto della cella 4000 (A) nel registro R02
790 | load R03,4004 | trasferisce il contenuto della cella 4004 (B) nel registro R03
791 | add R01,R02,R03 | somma il contenuto dei registri R02 e R03 e scrive il risultato in R01
792 | load R02,4008 | trasferisce il contenuto della cella 4008 (C) nel registro R02
793 | add R01,R01,R02 | somma il contenuto dei registri R01 e R02 e scrive il risultato in R01
794 | store R01,4000 | trasferisce il contenuto del registro R01 nella cella 4000 (A)
… | … … … | 
Notes: L’esecuzione di questa sequenza di istruzioni inizia quando il contenuto del PC raggiunge il valore 789.
Innanzitutto, la CPU provvede a leggere l’istruzione (fase di fetch) richiedendo alla memoria il contenuto del PC attraverso il bus indirizzi e inviando sul bus di controllo un comando di lettura. La memoria risponde al comando trasferendo sul bus dati e, quindi, nel registro IR il contenuto della cella 789, cioè il codice binario della prima istruzione (load R02, 4000), come indicato in Figura 1.12.

## Slide 7: Situazione iniziale
0789
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
Collegamenti di controllo
Collegamenti per il trasferimento dati
Collegamenti per il trasferimento istruzioni

## Slide 8: Lettura istruzione 0789
0789
0789
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
load R02,4000
+1
0790
lettura

## Slide 9: Esecuzione istruzione 0789
0790
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
load R02,4000
4000
1492
lettura

## Slide 10: Lettura istruzione 0790
0790
0790
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
load R03,4004
+1
0791
load R02,4000
1492
lettura

## Slide 11: Esecuzione istruzione 0790
0791
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
load R03,4004
4004
1918
lettura
1492

## Slide 12: Lettura istruzione 0791
0791
0791
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
add R01,R02,R03
+1
0792
load R03,4004
1492
lettura
1918

## Slide 13: Esecuzione istruzione 0791
0792
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
add R01,R02,R03
1492
1918
1492
1918
add
esito
3410

## Slide 14: Lettura istruzione 0792
0792
0792
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
load R02,4008
+1
0793
add R01,R02,R03
1492
lettura
1918
3410

## Slide 15: Esecuzione istruzione 0792
0793
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
load R02,4008
4008
2006
lettura
1492
1918
3410

## Slide 16: Lettura istruzione 0793
0793
0793
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
add R01,R01,R02
+1
0794
load R02,4008
2006
lettura
1918
3410

## Slide 17: Esecuzione istruzione 0793
2006
0794
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
add R01,R01,R02
2006
1918
3410
add
esito
5416
3410

## Slide 18: Lettura istruzione 0794
0794
0794
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
store R01,4000
+1
0795
add R01,R01,R02
2006
lettura
1918
5416

## Slide 19: Esecuzione istruzione 0794
5416
… … | … … …
4000 | 1492
4004 | 1918
4008 | 2006
… … | … … …
5416
0795
Bus dati
Bus indirizzi
Bus controllo
… … | … … …
0789 | load R02,4000
0790 | load R03,4004
0791 | add R01,R02,R03
0792 | load R02,4008
0793 | add R01,R01,R02
0794 | store R01,4000
… … | … … …
PSW
Data path
Unità di controllo
CPU
Registri
ALU
IR
PC
R00
R01
R02
R03
R04
R05
…
Memoria
Istruzioni
Dati
store R01,4000
4000
scrittura
2006
1918